CHANGZHOU POLO ELECTORNIC CO.,LTD

TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE

Resistance         10k Ohms at 25deg. C

B Value            3470K at 25/50 deg. C

| Temp. (deg. C) | R (kOhms) | Temp. (deg. C) | R (kOhms) | Temp. (deg. C) | R (kOhms) | Temp. (deg. C) | R (kOhms) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -20 | 72.6860 | 35 | 6.8763 | 90 | 1.1923 | 145 | 0.3032 |
| -19 | 69.1102 | 36 | 6.6308 | 91 | 1.1595 | 146 | 0.2965 |
| -18 | 65.7325 | 37 | 6.3953 | 92 | 1.1278 | 147 | 0.2900 |
| -17 | 62.5405 | 38 | 6.1694 | 93 | 1.0971 | 148 | 0.2837 |
| -16 | 59.5232 | 39 | 5.9525 | 94 | 1.0674 | 149 | 0.2775 |
| -15 | 56.6698 | 40 | 5.7444 | 95 | 1.0386 | 150 | 0.2715 |
| -14 | 53.9705 | 41 | 5.5446 | 96 | 1.0107 | 151 | 0.2657 |
| -13 | 51.4161 | 42 | 5.3527 | 97 | 0.9836 | 152 | 0.2600 |
| -12 | 48.9980 | 43 | 5.1684 | 98 | 0.9574 | 153 | 0.2544 |
| -11 | 46.7082 | 44 | 4.9913 | 99 | 0.9320 | 154 | 0.2490 |
| -10 | 44.5390 | 45 | 4.8212 | 100 | 0.9074 | 155 | 0.2437 |
| -9 | 42.4835 | 46 | 4.6577 | 101 | 0.8836 | 156 | 0.2386 |
| -8 | 40.5350 | 47 | 4.5005 | 102 | 0.8604 | 157 | 0.2336 |
| -7 | 38.6874 | 48 | 4.3494 | 103 | 0.8380 | 158 | 0.2287 |
| -6 | 36.9349 | 49 | 4.2041 | 104 | 0.8162 | 159 | 0.2239 |
| -5 | 35.2720 | 50 | 4.0644 | 105 | 0.7951 | 160 | 0.2192 |
| -4 | 33.6937 | 51 | 3.9299 | 106 | 0.7746 | 161 | 0.2147 |
| -3 | 32.1952 | 52 | 3.8006 | 107 | 0.7548 | 162 | 0.2102 |
| -2 | 30.7720 | 53 | 3.6761 | 108 | 0.7355 | 163 | 0.2059 |
| -1 | 29.4200 | 54 | 3.5563 | 109 | 0.7168 | 164 | 0.2017 |
| 0 | 28.1351 | 55 | 3.4410 | 110 | 0.6986 | 165 | 0.1976 |
| 1 | 26.9136 | 56 | 3.3299 | 111 | 0.6810 | 166 | 0.1935 |
| 2 | 25.7522 | 57 | 3.2230 | 112 | 0.6639 | 167 | 0.1896 |
| 3 | 24.6475 | 58 | 3.1200 | 113 | 0.6473 | 168 | 0.1858 |
| 4 | 23.5964 | 59 | 3.0208 | 114 | 0.6312 | 169 | 0.1820 |
| 5 | 22.5960 | 60 | 2.9251 | 115 | 0.6155 | 170 | 0.1784 |
| 6 | 21.6437 | 61 | 2.8330 | 116 | 0.6003 | 171 | 0.1748 |
| 7 | 20.7369 | 62 | 2.7442 | 117 | 0.5855 | 172 | 0.1713 |
| 8 | 19.8730 | 63 | 2.6585 | 118 | 0.5712 | 173 | 0.1679 |
| 9 | 19.0500 | 64 | 2.5760 | 119 | 0.5572 | 174 | 0.1646 |
| 10 | 18.2656 | 65 | 2.4964 | 120 | 0.5437 | 175 | 0.1614 |
| 11 | 17.5178 | 66 | 2.4196 | 121 | 0.5305 | 176 | 0.1582 |
| 12 | 16.8048 | 67 | 2.3455 | 122 | 0.5177 | 177 | 0.1551 |
| 13 | 16.1246 | 68 | 2.2740 | 123 | 0.5053 | 178 | 0.1521 |
| 14 | 15.4757 | 69 | 2.2050 | 124 | 0.4932 | 179 | 0.1491 |
| 15 | 14.8564 | 70 | 2.1385 | 125 | 0.4815 | 180 | 0.1462 |
| 16 | 14.2653 | 71 | 2.0742 | 126 | 0.4701 | 181 | 0.1434 |
| 17 | 13.7008 | 72 | 2.0122 | 127 | 0.4589 | 182 | 0.1406 |
| 18 | 13.1618 | 73 | 1.9523 | 128 | 0.4481 | 183 | 0.1379 |
| 19 | 12.6468 | 74 | 1.8944 | 129 | 0.4376 | 184 | 0.1353 |
| 20 | 12.1547 | 75 | 1.8385 | 130 | 0.4274 | 185 | 0.1327 |
| 21 | 11.6843 | 76 | 1.7845 | 131 | 0.4175 | 186 | 0.1302 |
| 22 | 11.2347 | 77 | 1.7324 | 132 | 0.4078 | 187 | 0.1278 |
| 23 | 10.8047 | 78 | 1.6819 | 133 | 0.3984 | 188 | 0.1254 |
| 24 | 10.3935 | 79 | 1.6332 | 134 | 0.3892 | 189 | 0.1230 |
| 25 | 10.0000 | 80 | 1.5861 | 135 | 0.3803 | 190 | 0.1207 |
| 26 | 9.6235 | 81 | 1.5406 | 136 | 0.3716 | 191 | 0.1185 |
| 27 | 9.2631 | 82 | 1.4966 | 137 | 0.3632 | 192 | 0.1163 |
| 28 | 8.9181 | 83 | 1.4540 | 138 | 0.3550 | 193 | 0.1141 |
| 29 | 8.5877 | 84 | 1.4128 | 139 | 0.3470 | 194 | 0.1120 |
| 30 | 8.2713 | 85 | 1.3730 | 140 | 0.3392 | 195 | 0.1100 |
| 31 | 7.9681 | 86 | 1.3344 | 141 | 0.3316 | 196 | 0.1079 |
| 32 | 7.6776 | 87 | 1.2971 | 142 | 0.3242 | 197 | 0.1060 |
| 33 | 7.3991 | 88 | 1.2610 | 143 | 0.3170 | 198 | 0.1040 |
| 34 | 7.1322 | 89 | 1.2261 | 144 | 0.3100 | 199 | 0.1022 |